中华人民共和国第一届职业技能大赛

四川省选拔赛暨第四届“四川工匠杯”

职业技能大赛

服装制版项目

技

术

文

件

2020年9月

一、竞赛项目

本竞赛项目以展示服装制版人员的专业技术综合能力，服装制版竞赛分为服装设计与制版、服装制作、服装CAD、立体裁剪和职业素养与安全操作五个模块。

（一）竞赛模块、时间和配分比例

| 序号 | 项目 | 时间（分钟） | 配分比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 服装设计与制版 | 240 | 25% |
| 模块二 | 服装制作 | 360 | 40% |
| 模块三 | 服装CAD制版 | 120 | 10% |
| 模块四 | 立体裁剪 | 150 | 20% |
| 模块五 | 职业素养与安全操作 | 0 | 5% |
| 合计 | 870 | 100% |

其中模块一、模块二时间可打通，模块三、模块四时间不打通。

（二）竞赛内容

服装制版竞赛内容分为服装设计与制版、服装制作、服装CAD、立体裁剪和职业素养与安全操作五个模块。

模块一：服装设计与制版（25分），竞赛时间：4小时

以“女士时尚上衣”为主题，根据如图所示服装前面款式特点，按如下技术要求自行设计后背，完成后背款式平面图。比赛结束，将成衣穿在人台上提交。

1．款式特征描述：

（1）前衣身：L形分割，有胸省，腰下摆设置褶裥式波浪装饰，一粒扣。

（2）衣领：立领，前领与衣身衔接处设置暗褶。

（3）衣袖：前袖为装袖。

比赛不提供基础样板，人台号型尺寸为：160/84/64/90，选手独立完成上衣的设计制板制作，样板须上交评分。

2．设计上衣将包括以下技术要求：

➢ 全夹里

➢ 立领

➢ 后袖：后袖为连身袖或插肩。并且有袖开衩，款式“重叠式”或“ 对开式”任选。

➢ 口袋（不少于 2 个）

➢ 无毛边

➢自行设计后衣身，要求与前身协调并具有时尚性。

3．其他要求：

（1）根据服装设计的主题，完成全里衬女上衣制版，仅使用平面裁剪方法。

（2）选手在表格上完成上衣规格设计：后中衣长、胸围、肩宽、腰围、袖长（其中后中衣长量取方式为从后领中点到底摆，为成衣考核尺寸），人台号型尺寸为：160/84/64/90

（3）完成该款服装的面辅料裁剪及准备工作。

4．提交要求:

选手需要提交完整的服装结构图、面料工业样板和工艺样板，三种样板都要评分。用于过程制板的样板纸会在比赛现场提供。

5.评分要求：（25分）

（1）符合主题的时尚性与创意性。

（2）服装结构制图：结构的合理性、创意性以及难度、规格等。

（3）样板规范性：产品名称（统一为“女上衣  中号”）、整洁度、各类标记、丝道、缝份。

（4）根据款式进行全里衬样板配伍；裁片完整无丢失，纱向正确。

（5）版型美感、顺畅度。

模块二：服装制作（40分），竞赛时间：6小时

完成模块一裁片的缝制和整烫。

1.服装工艺制作要求：

（1）选手们将模块一完成的裁片进行粘衬、缝制工作，并进行整烫。

（2）选手需要将成衣穿在人台上，装袋样板别在人台下。

（3）在竞赛统一提供的白色号码签上填写选手编号，并固定于服装的左侧缝外侧距底摆10cm处。

2.评分要求： （40分）

（1）服装设计吻合度：

完成作品与设计稿吻合、考核规格等。

（2）制作质量：

①外观具有良好的完成度，整体平整干净，缝口平整，结构平衡，造型美观；布料纱向正确，达到丝绺平衡。

②熨烫表面无水渍、各部位熨烫平服，无烫黄。

③需满足设计的衣长所示规格。

④衣领、衣袖、衣身各部位制作质量较好，质量要求需符合国家标准。

⑤服装制作有一定难度。

（3）里衬：

平整，缝合牢固无拉伸，无不良吃纵，内部做缝宽窄一致，与面料配合得当。

模块三：服装CAD制版（10分），竞赛时间：2小时

根据大赛提供的款式和规格尺寸，选择一款软件（富怡、日升、布易）进行服装CAD制版与推版。

规格表

单位：厘米

| 号型 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 裤口围 | 直裆 | 腰带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160/66A | 96 | 74 | 94 | 55 | 24 | 3.5 |
| 档差 | 3 | 2 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0 |

1．制图要求：

（1）结构制图需标注尺寸与符号。

（2）工业样板上应标注样板信息，以便于工业生产。

（3）推版图，以160/66A为中间号型，放大和缩小各两个号型。

2.提交要求：

选手在文件夹最终应保存三个文件：“结构图-工位号”、“样版-工位号” 、“推版-工位号”。

（1）结构图：在宽度为150*150cm的矩形内放置结构图，版面的左上角位置15cm*5cm框内写好工位号,以“结构图-工位号”命名，保存在电脑F盘中。

（2）工业样板：在宽度为150*150cm的矩形内放置面料工业样板、工艺样板，版面的左上角位置15cm*5cm框内写好工位号,以“工业样板-工位号”命名，保存在电脑F盘中。

（3）推版图：在宽度为150*150cm的矩形内，版面的左上角位置15cm*5cm框内写好工位号,以“推版-工位号”命名，保存在电脑F盘中。

2．评分要求：（10分）

（1）结构设计

结构设计符合命题款式造型和规格要求。各部位结构关系合理。内外结构关系合理。制图符号标注规范、清晰正确。样板尺寸、服装号型与提供的规格表以及款式图效果相符。成品规格不超过行业标准的允许公差。

（2）样板制作

样板缝份大小、宽度、缝角设计合理。样片属性、纱向、刀口、归拔等符号标注规范、正确。工艺样板设计合理。

（3）推版

推版尺寸符合行业标准，各部位档差分配合理，推板完整。

模块四：立体裁剪（20分），竞赛时间：2.5小时

根据大赛提供的图片，在试卷上完成后背设计平面款式图，资料用白坯布独立完成立体裁剪。结束后提交立体裁剪作品。

立裁款式图：

1．立体裁剪要求

（1）根据款式图造型与风格设计后背，并在带人体的A4打印纸上绘制出背面款式图。

（2）使用大赛统一提供的大头针，完成整件成衣的立体裁剪。成品全部使用大头针固定，边沿扣光或剪净，需保持作品外观整洁。

（3）在竞赛统一提供的白色号码签上填写选手编号，固定于服装的左侧缝外侧距底摆10cm处。

2．评分要点：（20分）

后背设计与前片协调，造型设计时尚有创意，平面图绘制表达准确：面料特点、绘图质量与细节、整体协调性统一。

立裁成品造型比例与提供的图片一致，作品整体外观光洁，造型设计效果表达准确，体面关系处理得当；各部位线条光滑流畅；松量设计符合要求，功能性处理恰当；布料纱向正确，符合服装造型风格要求；手针方法恰当。边沿处理合理光洁。后背设计与前面的协调以及创意。

模块五：职业素养与安全操作（5分）

在前四个模块完成过程中注意以下事项：

（1）职业素养：比赛结束打扫清洁卫生，工位整洁干净。

（2）安全操作：设备工具的放置规范，离开设备需关闭电源。

2.竞赛相关设施设备

2.1公共平台及设备

| 序号 | 设备及软件 | 型号及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地 | 通风、透光，照明好，适合开放式观摩体验 |
| 2 | 电源 | 配备双线路供电系统和漏电保护装置 |
| 3 | 标准立裁人台 | 立裁模特160/84A，每个选手2个 |
| 4 | 蒸汽熨斗与烫台 | 吊瓶蒸汽熨斗、布馒头、小烫凳，每个选手一套 |
| 5 | 高速平缝机 | 每个选手一台 |
| 6 | 制板桌（裁剪桌） | 120cm×80cm，每个选手一张 |

2.2.材料

| 序号 | 材料 | 型号及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面料 | 3米，混纺，中克重，幅宽145cm |
| 2 | 里料 | 2米，化纤，幅宽150cm |
| 3 | 纽扣 | 1大4小共5粒 |
| 4 | 衬 | 2米 |
| 5 | 缝纫线 | 2个，顺色 |
| 6 | 标签 | 每人2个 |
| 7 | 划粉 | 每人1片 |
| 8 | 打板纸 | 每人3张 |
| 9 | 白坯布 | 每人5米 |
| 10 | 大头针 | 每人一盒 |
| 11 | 标识带 | 每人两盘 |
| 序号 | 工具 | 型号及说明 |
| 1 | 机针 | 每人1包 |
| 2 | 手缝针 | 每人1包 |
| 3 | 工具袋 | 每人1个 |
| 4 | 梭芯及梭套 | 每人1套 |

2.3选手自带工具

裁剪剪刀、镇纸、纱剪、锥子、拆线器、打版尺、软尺、笔等用具。选手不能携带布料、线、样板、书籍及专用熨烫工具。